АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от          февраля  2019г.                                                                               №

Об утверждении Генеральной схемы 
очистки территории 
Новонадеждинского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новонадеждинского сельского поселения администрация Новонадеждинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Генеральную схему  очистки территории Новонадеждинского сельского поселения  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Новонадеждинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Новонадеждинского

сельского поселения:                                      			И.Г. Иванченко

|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о.главы Новонадеждинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области ____________ И.Г.Иванченко М.П. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ Схема ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

НОВОНАДЕЖДИНСКОГО сельского поселения

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНа

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 г.

Содержание

Введение	3

1. Общие положения	5

1.1 Общие сведения о поселении	5

1.2 Существующее состояние поселения и развитие на перспективу	5

2. Основная часть	7

2.1 Основные положения генеральной схемы очистки территории	7

2.2 Современное состояние системы санитарной очистки и уборки	7

2.3 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий	9

2.4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях	10

2.5 Порядок вывоза ЖБО от населения и организаций	12

2.6 Отходы 1-2 класса опасности	13

2.7 Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий	13

2.8 Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора ТКО	17

2.9 Ответственность за нарушение благоустройства и санитарного содержания территории	18

3. Финансирование	19

# ВВЕДЕНИЕ

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории сельского поселения, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением Администрации поселения.

# 1.    ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральная схема очистки территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области направлена на решение комплекса работ по организации сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

## 1.1 Общие сведения о поселении

Муниципальное образование Новонадеждинское сельское поселение расположено в центральной части Городищенском районе Волгоградской области. Новонадеждинское сельское поселение граничит с  Кузьмичевским, Новожизненским, Краснопахаревским, Россошшинским сельскими поселениями, городским поселением Городищенское и городом Волгоградом.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты: п.Новая Надежда и п.Радужный.

Климат Новонадеждинского сельского поселения засушливый, с резко выраженной континентальностью.  Поселение находится в зоне полупустынь. Среднегодовое количество осадков не менее 30мм. Абсолютный температурный максимум +42С - +44С наблюдается в июле, августе. Абсолютный минимум температуры воздуха -36С - -42С наблюдается в январе – феврале. Зима, как правило, начинается в ноябре и длится 130-150 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте-апреле. В мае могут быть заморозки, которые наносят большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам.  Лето устанавливается в мае и продолжается около 3х месяцев. Осень длится с середины сентября до середины ноября.  На территории Новонадеждинского поселения преобладают светло каштановые почвы. По агроклиматическому районированию территория является благоприятным для сельскохозяйственного производства: овощеводства, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

### 1.2 Существующее состояние поселения и развитие на перспективу

Новонадеждинское сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов с общей численностью 1604 человек. Общая площадь территории Новонадеждинского сельского поселения составляет 6007 га. Административный центр - поселок Новая Надежда, находится в 28 км от р.п.Городище, в 7км от п.Аэропорт.

В  п.Новая Надежда проживает –  1290 человек, в п Радужный 314 человек.

Одним из важнейших факторов социально–экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории. Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства. Дальнейший потенциал развития поселения напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения.

Таблица 1. Данные по социальному составу населения

| Возрастной состав населения | Количество человек |
| --- | --- |
| Лица младше трудоспособного возраста | 316 |
| Лица трудоспособного возраста | 893 |
| Лица старше трудоспособного возраста, старше 55 лет | 395 |
| Всего: | 1604 |

Население Новонадеждинского сельского поселения занято в производственной, бюджетной сфере, сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

В последние годы в Новонадеждинском сельском поселении наблюдался прирост населения за счет вновь прибывших, смертность последние годы превышает рождаемость.

# 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Основные положения генеральной схемы очистки территории

Выделяются следующие этапы благоустройства территории населенных пунктов:

- образование (жилые и административные здания, магазины и т.д.);

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; уборка ботвы, сухих листьев и веток для компостирования и т.д.).

Необходимыми мерами по улучшению благоустройства муниципального образования будут являться:

- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки поселения;

- участие в ликвидация несанкционированных свалок.

Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины) осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории Новонадеждинского сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов  Новонадеждинского сельского поселения № 12/1 от 30.10 2017 года.

## 2.2 Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Анализ состояния систем утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) показал, что в поселении организован вывоз мусора, бестарный в п.Радужный и контейнерный в п.Новая Надежда. Трудности население испытывает при вывозе крупно габаритного мусора, так не все готовы платить за его вывоз.  Это касается и жилых зон населенных пунктов и мест массового отдыха. Следствием этого являются повсеместно образующиеся несанкционированные свалки.

На территории муниципального образования действуют Правила благоустройства и озеленения территории Новонадеждинского сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов  Новонадеждинского сельского поселения № 12/1 от 30.10 2017 года, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территории предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и земельные участки физических лиц подлежат регулярной или периодической уборке и контролю и соблюдению чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно-бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких – из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается Администрацией сельского поселения в зависимости от накопления мусора по населенным пунктам.

На всех улицах, остановках общественного транспорта, у магазинов, других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находится указанная территория (здания), должны быть выставлены урны, в соответствии с санитарными нормами СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88). Очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения.

На территории Новонадеждинского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Управление отходами- Волгоград», региональный оператор в Волгоградской области.. В п.Новая Надежда система накопления отходов – контейнерная, в п.Радужный – бесконтейнерная. В.п.Новая Надежда  оборудованы 14 контейнерных площадок, на которых расположены 43 контейнера ТБО каждый объемом 0,75 м3.

| Адрес контейнерной площадки в п.Новая Надежда | покрытие | Количество контейнеров на площадке |
| --- | --- | --- |
| ул.Центральная,д8 | бетонное | 6 |
| ул.Центральная,д7а | бетонное | 5 |
| ул.Центральная,д27 | бетонное | 4 |
| Ул.Центральная,д5 | бетонное | 1 |
| Ул.Новая,д16 | бетонное | 3 |
| Ул.Новая,д1 | бетонное | 2 |
| Ул.Строителей,д3 | бетонное | 5 |
| Ул.Строителей,д7а | бетонное | 2 |
| Ул.Школьная,д39 | бетонное | 2 |
| Ул.Школьная,д51 | бетонное | 3 |
| Ул.Садовая,д10 | бетонное | 2 |
| Ул.Эльтонская,д5 | бетонное | 3 |
| Ул.Молодежная,24 | бетонное | 3 |
| Ул.Молодежная,д37 | бетонное | 2 |

Все площадки огорожены, имеют бетонное основание. Мусор вывозится  два раза в неделю: вторник и четверг. В п.Радужный мусор вывозится 1 раз в неделю, в субботу. Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

## 2.3 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов  организаций и предприятий

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей (определена правилами благоустройства).

Территория предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним в случае засорения их организациями (ИП), убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01–85 «Организация строительного производства», СП 12–136-2002. Уборка мусора, образовавшегося при строительных работах осуществляется силами строительной организации, или застройщика.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны своевременно вывозить мусор и отходы, размещать их в установленном месте или заключать договор  на вывоз и размещение ТКО с организациями, осуществляющими на законном основании деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. Юридические лица, индивидуальные предприниматели должны иметь документальное подтверждение вывоза и размещения ТКО.

## 2.4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов  населения, проживающего в частных домовладениях

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы (в случае, предусмотренных договором) объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории, выезды на проезжую часть дороги;

- не допустить загрязнения участков отходами;

- своевременно удалять, содержимое выгребных ям;

- установить и эксплуатировать выгребные ямы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать на земельных участках общего пользования складирование стройматериалов, размещение оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- предъявлять для осмотра представителям контролирующим органом дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны твердых бытовых отходов;

- вывозить, согласно договору, крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

Граница прилегающих территорий определяется следующим образом:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным

организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

На территории сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации сельского поселения ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Поселении:

- установка урн для сбора мелких отходов в местах массового отдыха граждан;

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок.

В настоящее время в администрации сельского поселения отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО.

## 2.5 Порядок вывоза ЖБО от населения и организаций

Дома в поселении  в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением. В частном секторе сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится организацией, имеющей лицензию на транспортировку отходов, специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения емкостей.

Требования к оборудованию выгребной ямы. Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды. Она состоит из герметической емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, оштукатуренный кирпич. К выгребной яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины. Запрещено использовать выгребные ямы без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.

Запрещается: сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, канавы, на грунт.

## 2.6 Отходы 1-2 класса опасности

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР), но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания.

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду.

Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88. Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

## 2.7 Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов должен производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д. Допускается сбор ТКО от индивидуальный жилых домов в специальный транспорт, работающий по установленному маршруту, графику. График и маршрут движения автотранспорта должны быть доведены до пользователей. Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 году. Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней. При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся ВМР передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов перечень отходов, подлежащих к размещению на свалке.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Таблица 2. Примерное количество образующихся отходов

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования | Обоснование для образования | Количество образующихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,01* |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 210-225 кг на 1 чел/год | 887 | 336,84 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40-70 кг на 1 чел/год | 60 | 2,4 |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами | 250 на м2 торговой площади | 66 | 16,5 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки помещений объектов здравоохранения | 120 гр на 1 посещение | 3 | 0,3* |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1чел/год | 210 | 5,04 |
| 7 | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,1* |
| 8 | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,1* |
| 9 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,3* |
| 10 | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1* |
| 11 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,05* |
| 12 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,25* |

*прогнозируемые данные

Таблица 3. Примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование отхода | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,01 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 | 336,84 | Вывоз на пункт временного хранения ТКО |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 2,4 | Вывоз на пункт временного хранения ТКО |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами | 5 | 16,5 | Вывоз на пункт временного хранения ТКО |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки помещений объектов здравоохранения | 4 | 0,3 | Вывоз на пункт временного хранения ТКО |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 5 | 5,04 | Вывоз на пункт временного хранения ТКО |
| 7 | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5 | 0,1 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 8 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5 | 0,1 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 9 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 5 | 0,3 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 10 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 1 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 11 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 5 | 0,05 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |
| 12 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 5 | 0,25 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющих соответствующий вид лицензии |

Для вывоза отходов следует утвердить санитарную схему очистки территории населенного пункта.

## 2.8 Рекомендации  для поэтапной организации  системы селективного сбора твердых коммунальных отходов

С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а также с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон:

- проведение с сотрудниками предприятия информационно-разъяснительной работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных материальных ресурсов;

- заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов.

## 2.9 Ответственность за нарушение благоустройства и санитарного содержания территории

Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории Озерского сельского поселения осуществляет администрация поселения, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства Новонадеждинского сельского поселения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающим существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию, в связи с чем должно быть уделено особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки.

# 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

Ежегодно в бюджете муниципального образования необходимо предусматривать финансирование на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования, системы санитарной очистки поселения от твердых бытовых отходов необходимы следующие мероприятия:

1 Минимизация количества образующихся отходов, максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

2 Предотвращение образования на территории поселения несанкционированных свалок.

3 Обеспечение контроля за мероприятиями по санитарной очистке территории.